ПРОГРАММА

Муниципальный контракт: № 75 от 19 сентября 2017 г. Заказчик: Администрация города Щигры

УТВЕРЖДЕНА решением Щигровской городской Думы Курской области от 22 декабря 2017 года № 42-6-РД

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

«ГОРОД ЩИГРЫ»

Курской области

на 2017-2021 годы и на перспективу до 2026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИП Воробьёв А.А.								А.А.Воробьёв

г. Курск 2017 г.

Содержание

Введение	4

Раздел 1. Паспорт Программы	7

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	9

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования	40

Раздел 4. Укрупнённая оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры	52

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Щигры	53

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	59

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	60

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования	64

# Введение

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании генеральных планов городского поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа направлена на развитие транспортно-коммуникационного комплекса, а также транспортно-логистической системы, способных в полном объеме удовлетворять потребностям экономики и населения в транспортных и логистических услугах. Интегрированная устойчивая транспортная система муниципального образования должна способствовать сбалансированному развитию всех секторов экономики города, а также содержать в себе социальные и экологические аспекты.

Развитие транспортной отрасли будет направлено на повышение уровня развития инфраструктуры в транспортных отраслях: автодорожной, и повышение уровня интеграции транспортно-коммуникационного комплекса. Горизонтом прогнозирования для Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, в соответствии с утвержденными Генеральным планом, установлен 2026 год. На всем диапазоне прогнозирования выделены следующие этапы: с 2017 по 2021 годы, 2022-2026 годы,

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих реализацию на территории районного центра муниципальных и областных целевых программ, в части, касающейся транспортной инфраструктуры города Щигры Курской области.

В настоящее время в целом деятельность транспортной инфраструктуры города Щигры характеризуется недостаточным качеством предоставления транспортных услуг, неэффективным использованием транспортного комплекса и проблемами с загрязнением окружающей среды.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов транспортной инфраструктуры. Объем планово-предупредительных ремонтов в транспортном комплексе достаточно близок к объему аварийно-восстановительных работ. Это ведет к снижению надежности работы системы транспортной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставления транспортных услуг и эффективности использования транспортных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов строительства, модернизации объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с разработанной Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2026 года.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутригородских автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог, с улучшением условий движения автотранспорта;

При разработке муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования были использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схема территориального планирования Щигровского района Курской области;

- Муниципальная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения в 2015-2021годах»;

- Муниципальная программа города Щигры Курской области «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Щигры» Курской области».

# Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2026 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; Муниципальный контракт на разработку программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2026 года. |
| Заказчик Программы | Администрация города Щигры Курской области, 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Большевиков, д. 22 |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Воробьёв А.А., 305019 Курск, ул. Нижняя Раздельная, д. 41 |
| Основные цели Программы: | Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, а также транспортно-логистической системы, способных в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных и логистических услугах. Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры; Определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры; Установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры; Установить доступность транспортных услуг для населения на всем периоде действия Программы; На основе динамики численности населения и его возрастной структуры, структуры доходов и расходов населения и бюджета муниципального образования, жилищного строительства и строительства прочих объектов, прогнозирования экономики муниципального образования определить баланс потребностей в транспортных услугах на всех этапах разработки Программы с 2017 по 2026 гг. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций транспортной инфраструктуры. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области |
| Задачи Программы | - Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения; - удовлетворение потребностей населения города Щигры Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом; -Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Для автодорог: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 25,0 процентов; Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составит 92,5 километра; Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием составит 51,6 километра. Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за период реализации программы составит 21,51 километров; Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в муниципальном образовании составит 100%. В области безопасности движения: Соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2017 году к числу погибших в 2021году реализации программы уменьшится на 0,5%; Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократится на 10%; Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится на 5%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы 2017 - 2026 годы. Этапы осуществления Программы: 1-й этап: 2017-2021 годы; 2-й этап: 2022-2026 годы. |
| Основные мероприятия Программы | В области автодорог Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Приобретение имущества, необходимого для обслуживания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения В области безопасности движения: повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; развитие автоматизированной системы управления дорожным движением и системы контроля за соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения; повышение эффективности работы служб, ликвидирующих последствия дорожно-транспортных происшествий |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории города Щигры за счет всех источников финансирования составит 23 400 тыс. руб., в том числе: 1-й этап Программы – 7100 тыс. руб. 2017 год – 200 тыс. руб. 2018 год – 1300 тыс. руб. 2019 год – 1300 тыс. руб. 2020 год – 2100 тыс. руб. 2021 год – 2200 тыс. руб. 2-й этап Программы –16300 тыс. руб. Реализация Программных мероприятий предлагается за счет: бюджетные источники, всего, 23 400 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. руб. средства областного бюджета – 9500тыс. руб. средства местного бюджета – 13 900 тыс. руб. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов ежегодно уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год. |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения городского поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Щигры - городской округ областного подчинения. Город Щигры и Щигровский район расположен в лесостепной зоне с наиболее благоприятными землями для сельскохозяйственного производства. Муниципальное образование город Щигры Курской области расположен в северо-восточной части Курской области. Общая площадь земель в границах города Щигры составляет 2103,0 га.

Город находится на железной дороге Курск - Касторное, которая делит его на 2 неравные части в пропорции 1:4. Через город проходит автодорога Курск - Касторное с ответвлением на Тим.

Численность городского населения составляла 15 540 человек на 1 января 2017 года. По численности населения Щигры относятся к группе малых городов.

Щигры - единственный город в восточном экономическом районе Курской области. Он обладает значительным промышленным потенциалом, который представлен предприятиями машиностроения, горнодобывающей и строительной промышленности.  Число промышленных предприятий - 11, число работающих на производстве - 2150 человек.

Климат умеренно-континетальный со средней температурой января -9,40С, июля - +190С. Расчетная температура для проектирования +260С. Среднегодовое количество осадков составляет 583 мм. Высота снежного покрова достигает 45 см, глубина промерзания почвы min = 38 см, max = 128 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений.

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи города Щигры осуществляются автомобильным транспортом.

Основной въезд на территорию г. Щигры осуществляется по дороге регионального «38 ОП М3 38Н-312» Курск – Касторное.

Муниципальное образование газифицировано на 99 %. В настоящее время, из общего числа трудовых ресурсов 11017 чел., в экономике города занято 7611 (69.1%) из которых занято: - в производственной сфере – 2150 чел. (28,2%), в социальной сфере и сфере обслуживания – 2828 чел. (37.2%) и в коммерческой и деловой сфере – 169 чел (2.2%)

Планировочная структура города Щигры сложилась исторически, основной планировочной осью является река Щигор и региональная автотрасса IV категории «38 ОП М3 38Н» Курск – Касторное». Дорожная планировочная ось дополнена сетью небольших местных автодорог.

Планировочный центр в центре города носит административно-деловой характер с торгово-досуговыми функциями. Здесь расположены здания Администрации города и района, школы, музея, почты, банка, торговые объекты и иные объекты общественно бытового назначения.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Щигровского района Курской области и города Щигры являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния способствует достижению устойчивого экономического роста города, улучшению условий для предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения не может считаться удовлетворительным, поскольку более 62,5 процентов автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям области. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену недостающих элементов обустройства, заделку трещин, освещение, устройство парковочных мест, повсеместный весовой контроль и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышением комфортности эксплуатации автодорог и увеличением срока службы их покрытий.

Соответствие сети автомобильных дорог современным условиям их эксплуатации - важное условие для обеспечения эффективного экономического и социального развития города, определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичное сообщение между жилыми районами города.

Для наиболее эффективного достижения цели, поставленной современной экономикой перед дорожным хозяйством, была разработана областная целевая программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области», действие которой прекращается досрочно, начиная с 2014 года в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным Законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ. По прогнозной оценке на конец досрочного завершения действующей муниципальной целевой программы («Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения» от 05.12.2013 г.) ориентировочная ситуация состояния сети автомобильных дорог общего пользования города Щигры следующая:

- доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 48 процентов;

- актуальным остается вопрос развития сети автомобильных дорог местного значения, имеет место потребность в предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Щигры» Курской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог муниципального значения.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и населения в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

Широкая сеть автомобильных дорог имеет выход на магистральные транспортные потоки федерального значения. Объездные автодороги обеспечивают транзит транспортного потока, минуя крупные населенные пункты.

Все части города связаны с областным центром – городом Курск автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Развивается маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования в городском поселении. Сокращается количество жилых районов, не имеющих регулярного автобусного сообщения.

За последние годы автомобильный транспорт в Щигровском районе Курской области выполняет 100% перевозок пассажиров.

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта

Согласно Схеме территориального планирования Курской области: Щигры – крупный центр перерабатывающей промышленности окружающей территории в сочетании с развитием машиностроения (наращивание потенциала завода «Геомаш»), выполняющий межрайонные функции. Город обладает достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеет значительный промышленный потенциал, расположен параллельно одной из главных планировочных осей: Рыльск–Льгов–Курчатов–Курск–Тим–Горшечное, на автодороге регионального значения класса "А", которая имеет выход на федеральную широтную магистраль класса "А" (А 144).

По состоянию на 01.01.2017 г. жилищный фонд города Щигры составляет порядка 404,4 тыс. кв. м. общей площади, из них муниципальный жилищный фонд – 17,5 тыс. кв.м. (4,3 %). Средняя жилищная обеспеченность – 26 кв.м. на человека. Количество квартир и домовладений на территории г. Щигры составляет 7914. В жилой застройке города в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Существующий жилищный фонд по формам собственности, инженерному благоустройству, материалу стен, техническому состоянию и составу квартир характеризуется следующим образом:

1. По формам собственности существующий жилищный фонд распределяется на:

1.1. государственный – 2,1 тыс.кв.м общ.пл. (10,5%),

1.2. муниципальный – 17,5 тыс.кв. м (4,3%),

1.3. частный – 384,8  тыс. кв.м (95,2%),

в том числе в собственности:

- граждан – 382,2 тыс. кв.м (94,5%).

Частные квартиры из общего количества отдельных квартир составляют 90,7 %.

Ветхий жилищный фонд города составляет 1,73 тыс. кв.м общей площади (7 домов). Этот фонд требует первоочередного сноса и переселения проживающего в нём населения

Общие данные, влияющие на формирование Программы муниципального образования «город Щигры» Курской области на период до 2026 года:

- Общая площадь (2017 г.) – 2103,0 га.

- Численность городского населения на 01.01.2017 г. – 15 540 чел.

- Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 2016 год – 5,8 тыс.м2

Транспорт, как инфраструктурная отрасль, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития поселения в целом. По состоянию на 01.01.2017 г. в г. Щигры численность людей, осуществляющих транспортные перевозки и услуги порядка 40 чел. Город Щигры географически вытянут с запада на восток, но в тоже время с севера на юг этот населенный пункт достаточно небольшой. В этой связи особенностью внутреннего общественного транспорта является то, что его маршруты проходят через весь город с запада на восток. Автомобильные грузовые перевозки в городе осуществляются сравнительно крупными специализированными автотранспортными предприятиями. В г. Щигры получили развитие коммерческие перевозки маршрутными такси автобусами малой и особо малой вместимости. Значительное развитие получил легковой автотранспорт.

В целях реализации Федерального закона "О навигационной деятельности", для осуществления контроля и повышения безопасности городских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок на территории Щигровского района Курской области и города Щигры все автобусы автотранспортных предприятий подключены к системе ГЛОНАСС/GPS.

Городской транспорт

Основным видом городского общественного транспорта в г. Щигры является автобус. В настоящее время в городе существует 3 автобусных маршрута общей протяженность 28,4 км, характеристика которых приводится в следующей таблице:

| №№ пп | Наименование маршрута | Протяжение в одном направлении, км | Годовая работа млн.пасс.км | Средняя скорость км/час. | Средний интервал движения мин. | Кол-во машин, марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МСО — з-д Пластмасс | 9,82 | 1,863 | 14,1 | 10 - 15 мин. | 1 ПАЗ (соц.) 4 Газели |
| 2. | МСО - Сныткино | 7,77 |  |  | 2 раза в сутки | 1 ПАЗ (соц.) |
| 3. | МСО - Рынок | 5,21 |  |  | 30 мин. в рабочие дни, в выходные - до 14.30 | 1 Газель |

Автобусное движение организовано по следующим улицам: Лазарева, Красная, Черняховского, Шкрылева, Маяковского, Плеханого (маршрут №1),  Лазарева, Красная, Ленина, Слободская (маршрут №2), Лазарева, Степная, Н.Курская, Макарова, Лазарева, Октябрьская, Красная, Лазарева (кольцевой маршрут №3).

Хранение и ремонт автобусов производится на территории автоколонны 1774, расположенной на ул. Карла Маркса.

Помимо городских, на ее территории базируются внегородские автобусы и грузовые машины, обслуживающие городские перевозки.

Для обслуживания легковых автомобилей в городе существует станция технического обслуживания на 6 постов, расположенная на ул. Макарова, Лазарева. В промзоне на ул. Лазарева существует 2 автозаправочных станций для государственного транспорта (5 бензоколонок) и 2 бензоколонки для индивидуального транспорта.

Проектом планируется строительство 2-х АГЗС и 2 АЗС на территории города. Генеральным планом выделены площадки под строительство в районе улиц: 2 АГЗС севернее улицы Лазарева в западной части города и 2 АЗС в районе улицы Маяковского.

Расчет объема внутригородских пассажирских перевозок складывается из объема трудовых перевозок кадров, работающих в городе, и культурно-бытовых перевозок всего городского населения и составляет 1420,8 тысяч человек в год (по данным за 2008 год). Так как объемы производства на расчетный срок расширяться не будут, а будут сохранены в существующих масштабах, наблюдается отрицательная динамика демографии - объемы пассажирских перевозок не увеличатся и показатели сохранятся на существующем уровне.

Обеспеченность индивидуального автопарка гаражами  составляет ориентировочно 1600-2000 штук, без учета гаражей на территориях индивидуального жилищного строительства. Многие территории гаражных комплексов расположены в планируемых зонах иного назначения. Проектом предлагается вынос хаотичной застройки коммунальной зоны гаражного строительства за границы иных зон в специально выделенные участки. Легковой индивидуальный автопарк жителей, проживающих в капитальной застройке, намечено размещать как непосредственно в жилых районах (до 10%), так и в коммунальных зонах (около 80%). Такая территория на первую очередь строительства выделена в восточной части от территории завода "Геомаш", на северном фрагменте отказного участка площадью порядка 4 га. Остальные машины будут храниться на территории приусадебных хозяйств. Необходимо максимально сократить количество постоянного индивидуального транспорта на территориях гостевых стоянок. Муниципальная стоянка планируется в зоне городского кладбища и пункта технического осмотра.

В г. Щигры получили развитие коммерческие перевозки маршрутными такси автобусами малой и особо малой вместимости.

Крупнейшим предприятием, осуществляющим в г. Щигры автомобильные грузовые и пассажирские перевозки является ОАО «Щигры-автотранс», численность работников которого на 1.11.2017 года составила 41 человек. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил за 2016 год примерно 95,7 млн.т.

Таблица. Внегородские маршруты автобусов и их характеристика

| №№ пп | Маршруты (пункт отправления, пункт назначения) | Протяжение маршрута, км (в одном направлении) | Перевезено пассажиров в год 2016 г. | Число рейсов в сутки | Сезонность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Щигры-Озерки | 21 | 25,9 | 4 | всесезонный |
| 2. | Щигры-Покровское | 40 | 78,5 | 4 | - |
| 3. | Щигры-Семеновка | 12 | 21,3 | 2 | - |
| 4. | Щигры-Н.Ольховатое | 53 | 52,9 | 4 | - |
| 5. | Щигры-Никольское | 34 | 73,8 | 8 | - |
| 6. | Щигры-В.Теребуж | 46 | 24,5 | 4 | - |
| 7. | Щигры-Пересуха | 39 | 45,8 | 4 | - |
| 8. | Щигры-Б.Змеинец | 34 | 20,3 | 4 | - |
| 9. | Щигры-Кривцовка | 23 | 25,1 | 4 | - |
| 10. | Щигры-Новоселовка | 23 | 4,1 | 4 | выходные |
| 11. | Щигры-Титово | 33 | 37,1 | 6 | всесезонный |
| 12. | Щигры-З.Роща | 22 | 57,6 | 10 | - |
| 13. | Щигры-Денисовка | 30 | 4,1 | 4 | выходные |
| 14. | Щигры-Знаменка | 34 | 26,8 | 4 | всесезонный |
| 15. | Щигры-Защитное | 45 | 70,8 | 4 | - |
| 16. | Щигры-Михайловка | 49 | 28,1 | 4 | - |
| 17. | Щигры-Курск | 67 | 173,5 | 16 | - |
| 18. | Черемисиново-Курск | 95 | 51,3 | 12 | - |
| 19. | Щигры-Стаканово | 63 | 49,5 | 4 | - |

В то же время развитие автомобильного транспорта в городе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

- состояние нормативно-правовой базы;

- значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

- рост транспортных издержек;

- значительный износ парка городских и пригородных автобусов;

- достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

- увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

- недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

- отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Железнодорожный транспорт. Через г. Щигры, в широтном направлении с запада на восток, проходит однопутная железнодорожная линия Курск – Мармыжи - Касторное. Линия оборудована диспетчерской централизацией, обслуживается тепловозной тягой и характеризуется низкой грузонапряженностью  и низким движением - до 10 пар поездов в сутки. В последние годы, в связи с экономическим кризисом, грузопоток значительно уменьшился от среднего (22 пары) до низкого.

В районе города расположены две железнодорожные станции - Щигры и Удобрительная. Станция Щигры является промежуточной станцией III класса и расположена на 60-м километре железнодорожной линии Курск - Мармыжи. Путевое развитие станции состоит из I-го главного пути, трех приемо-отправочных путей полезной длиной 730-850 м и 9-ти погрузочно-разгрузочных путей полезной длиной 244-760 м.

Станция имеет две низкие пассажирские платформы длиной по 190 м каждая. В западной части станции расположен грузовой склад с фронтом погрузки 42 м. На станции работает один локомотив ТЭМ-2. станция производит формирование и расформирование передач и групп вагонов, подборку групп вагонов по пунктам подачи, подачу и уборку на ст. Удобрительная.

Станция Удобрительная является промежуточной станцией III-го класса и расположена в пределах городской черты на 65-м км железнодорожной линии Курск - Касторное. Путевое развитие станции состоит из I-го главного и 2-х приемо-отправочных путей. Станция имеет низкую пассажирскую платформу длиной 200 метров.

Пассажирские устройства станций Щигры и Удобрительная представлены одноэтажными капитальными зданиями вокзалов, расположенными со стороны основного ядра города в центральном районе и с северной стороны станции в районе завода пластмасс. Линия в районе завода пластмасс на сегодняшний день демонтирована и не востребована. Пассажирское сообщение осуществляется в незначительном объеме  - рабочим составом от 3 до 5 вагонов в западном и восточном направлении по маршруту Курск - Щигры - Касторное, и в южном направлении - в качестве остановочного пункта поездов дальнего следования.

В местах пересечения автомобильных дорог с железнодорожной линией Курск - Касторное в районе г. Щигров организованы переезды на 59, 62, 66 км неохраняемые, в створе улицы Ленина - путепровод. Не рекомендуется закрытие существующих переездов, так как данные переезды необходимы для транспортного сообщения между равными в пропорциональном отношении территориями города Щигры, а также Щигровским районом и близлежащими населенными пунктами. Уклон дороги на 59 и 66 переездах рекомендуется привести в нормативное состояние.

В районе улицы Заводская организованы пешеходный переход через железнодорожные пути и переезд.

Водный транспорт. На территории городского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушный транспорт отсутствует и также не используется.

2.3.1. Внешний транспорт

Основу транспортного обеспечения муниципального образования составляет автомобильный транспорт. Значительное развитие получил легковой автотранспорт. За последние 10 лет парк легковых автомобилей увеличился в 1,7 раза.

Город Щигры расположен в 65 км от областного центра - г. Курск. Внешние транспортные связи его с г. Курском и другими населенными пунктами осуществляется по железной дороге и автодорогам областного и местного значения. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой.

Муниципальное образование охвачено сетью местных автодорог: 38 ОП М3 38Н-735 «Щигры - Никольский – Рождественское», 38 ОП М3 38Н-736 «Щигры – Защитное», 38 ОП М3 38Н-737 «Щигры – Защитное» - Озерки – Матвеевка», 38 ОП М3 38Н-738 «Щигры - Никольский – Рождественское» - граница Орловской области», 38 ОП М3 38Н-739 «Щигры – Рудка», 38 ОП РЗ 3 8К-033 «Тим – Щигры».

Таблица. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования Курской области

|  | Протяженность автомобильных дорог, км | Удельный вес дорог с твердым |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе с твердым покрытием | из них с асфальтовым покрытием | покрытием в общей протяженности дорог, % |
| Щигровский район | 377.6 | 142.1 | 142.1 | 38 |
| Щигры | 92,5 | 71,3 | 21,2 | 77 |

Существует острая необходимость, в связи с увеличением транспортного потока (в том числе и большегрузного и крупногабаритного), проходящего транзитом через ул. Заречная в направлении п. Колпны и в обратном направлении, в движении ширина проезжей части (минимально до 3-х полос) с устройством тротуаров и отвода ливневых вод. В настоящее время существующая ширина проезжей части составляет 6,2 метра, тротуары отсутствуют.

В то же время развитие автомобильного транспорта в городе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

- состояние нормативно-правовой базы;

- значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

- рост транспортных издержек;

- значительный износ парка  пригородных автобусов;

- достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

- увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

- недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

- отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2021 года являются:

- совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

- создание интеллектуальной транспортной системы города Щигры Курской области на основе навигационных технологий;

- расширение системы безналичной оплаты проезда;

- внедрение стандартов оказания транспортных услуг населению города Щигры Курской области;

- обеспечение доступности информации о деятельности транспортных организаций для населения города Щигры Курской области;

- оптимизация маршрутной сети;

- сокращение временных затрат пассажиров на поездки;

- организация маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных районах г. Щигры Курской области;

- улучшение качества пассажирских перевозок;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;

- создание экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование отрасли;

- снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

- обеспечение взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами транспорта и установление рациональной сферы его применения во всех видах сообщения;

- повышение эффективности работы транспортного предприятия.

2.3.2. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения

2.3.2.1. Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные  сооружения, являющиеся  её технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных дорог – администрация муниципального образования;

- пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния  автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Цели и задачи программы формировались исходя из состояния дорожной отрасли Курской области в настоящее время, которое обусловлено рядом проблем, негативно влияющих на её развитие:

- основные фонды дорожного хозяйства обновляются недостаточными темпами, их износ достиг 75 - 80 процентов и продолжает увеличиваться;

- все более резко проявляется дефицит пропускной способности региональной дорожной сети, развитие дорожной сети не соответствует темпам автомобилизации области;

- не обеспечены подъездами объекты социальной сферы на территории муниципального образования;

- не соответствует нормативным требованиям состояние улично-дорожной сети прилегающих улиц к центру г. Щигры.

Улично-дорожная сеть города представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица. Параметры улиц и дорог муниципального образования.

| № п/п | Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Территория города Щигры вытянута с запада на восток на протяжении 12 км. В центральной его части территория изрезана сетью глубоких оврагов, затрудняющих организацию транспортных связей между отдельными частями города и определяющих в отдельных случаях направление сетки улиц. Уличная сеть города характеризуется прямоугольной системой построения, ориентированной на железнодорожную линию Курск-Касторное.

Общее протяжение уличной сети по состоянию на 1 января 2017 года составляет 80,32 км, из них улиц, имеющих твердое покрытие - 51,605, из них асфальтовое покрытие имеет 49,4 км. Ширина проезжих частей улиц колеблется от 6 до 10,5 м.

Дорожная сеть включает в себя инженерные сооружения: 3 моста и 4 плотины.

Таблица. Основные искусственные сооружения на уличной сети г. Щигры.

| №№ пп | Наименование сооружения | Местоположение | Тип и марка сооруж. | Протя-жение, м | Ширина в м проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование улиц | Наименование водостока (река, овраг) |  |  |  |
| 1. | Путепровод | ул.Кирова | ж/д | металл | 12 | 6 |
| 2. | 2 плотины | ул. Кирова | - | ж/б трубы | 100 | 6 |
| 3. | Мост | ул. Карла Маркса | - | ж/б и дерево | 4 | 5 |
| 4. | Мост | ул. Луговая | водосброс у пруда | ж/б и дерево | 10 | 5 |
| 5. | Плотина | ул.Шкрылева | водосброс у пруда | ж/б и металл | 30 | 8 |
| 6. | Плотина | ул. Свердлова | Вырдовский пруд | ж/б трубы | 40 | 6 |

Основной транспортной магистралью города является ул. Лазарева, Красная, Шкрылева, Маяковского — продолжение автодороги Курск-Касторное в пределах города. Она осуществляет связь промышленных и жилых районов на западе и востоке города с его центром. Улица на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Ширина улицы в красных линиях 40-45 м, за исключением участка ул. Красной (от ул. Луначарского до ул. Черняховского) — 25-30 м. Очень узкий участок дороги по ул. Шкрылева. Требует расширения и предлагается проектом под реконструкцию.

Второй основной продольной магистралью центрального района города, проходящей параллельно, в основном, первой, является ул. Курская, связывающая между собой территории на юге центрального района города. Ширина улицы в красных линиях составляет 30-35 м.

В соответствие с генеральным планом, основными магистралями, осуществляющими связь центрального района в поперечном направлении являются ул. Макарова, Луначарского, Комсомольская, Ленина и Черняховского, Карла Маркса. Все они имеют асфальтированное покрытие проезжих частей. По ул. Макарова, протяженностью 0,65 км, и ее продолжению от ул. Лазарева до ул. Заводской, через железнодорожный переезд осуществляется связь центрального района с районом Сныткино. Ширина улицы в красных линиях, на участке от ул. Курской до ул. Лазарева — 45 м, от ул. Лазарева до ул. Заводской — 25-30 м.

Улица Луначарского, протяженностью 0,5 км, от площади перед Домом Советов до железнодорожного вокзала, имеет ширину в красных линиях 30-35 м.

Улица Комсомольская, от ул. Курской до ул. Октябрьской, осуществляет связь между территориями центрального района, разделенными оврагом. Ширина улицы в красных линиях 30-35 м.

Улица Ленина протяжением 0,9 км (и ее продолжение — ул. Кирова), является выходом на внешнюю дорогу местного значения «Щигры-Вязовое-Рудка». Ширина ее в красных линиях — 25-30 м.

Улица Черняховского — Карла Маркса, протяженностью 1,6 км, имеет ширину в красных линиях 25-35 м, проезжую часть 9,0 м. В настоящее время ул. Красная закрыта для грузового движения на участке от ул. Луначарского до ул. Черняховского, поэтому пропуск транзитного грузового транспорта осуществляется с ул. Лазарева, по ул. Макарова, Курской, Карла Маркса-Черняховского и Дзержинского.

Следует также отметить магистраль, соединяющую ул. Карла Маркса-Черняховского с ул. Победы и являющуюся внешним выходом на автодорогу «Щигры-Защитное» и «Пригородное-Куликовка». Ширина магистрали в красных линиях 35 м.

Основными улицами западного жилого района являются ул. Плеханова, Котовского, Крупской, Репина, Чапаева, имеющие асфальтовое покрытие. Ширина в красных линиях колеблется от 20 до 35 метров.

Также целесообразно выделить улицы  и дороги местного значения, представляющие собой местные проезды, улицы обеспечивающие связь с предприятиями, складскими комплексами, и других сооружений в нежилых зонах, а также жилые улицы имеющие проезжую часть 5-7 м, ширину улиц в красных линиях — 15-25 м.

Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории г. Щигры Курской области.

| № п/п | Наименование дороги | Месторасположение | Идентификационный номер | Собственник, балансодержатель | Протяженность, км в т.ч. вид покрытия | Класс, техническая категория | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | а/б | щебень | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул. Кирова | МО г. Щигры | 38-415 ОП МО 01 | МО г. Щигры | 6,7 | 3 |  | 3,7 | IV | 5 |
| 2 | ул. Мичурина | -«- | 38-415 ОП МО 02 | -«- | 12 | 4,5 |  | 7,5 |  | 4 |
| 3 | ул. Дачная | -«- | 38-415 ОП МО 03 | -«- | 0,3 |  |  | 0,3 | IV | 4 |
| 4 | ул. Красноармейская | -«- | 38-415 ОП МО 04 | -«- | 1,7 | 1,4 |  | 0,3 | IV | 5 |
| 5 | ул. Макарова | -«- | 38-415 ОП МО 05 | -«- | 1,2 | 1,2 |  |  | IV | 6 |
| 6 | ул. Иванова | -«- | 38-415 ОП МО 06 | -«- | 0,4 |  |  | 0,4 | IV | 4 |
| 7 | ул. Победы | -«- | 38-415 ОП МО 07 | -«- | 1,2 | 1,2 |  |  | IV | 4 |
| 8 | ул. Строительная | -«- | 38-415 ОП МО 08 | -«- | 1,5 | 1,2 |  | 0,3 | IV | 4 |
| 9 | ул. Мира | -«- | 38-415 ОП МО 09 | -«- | 0,6 | 0,6 |  |  | IV | 6 |
| 10 | ул. Свердлова | -«- | 38-415 ОП МО 10 | -«- | 2,1 | 1,6 |  | 0,5 | IV | 6 |
| 11 | ул. Св. Граждан | -«- | 38-415 ОП МО 11 | -«- | 0,8 | 0,8 |  |  | IV | 4 |
| 12 | ул. Курская | -«- | 38-415 ОП МО 12 | -«- | 1,9 | 1,9 |  |  | IV | 8 |
| 13 | ул. Луначарского | -«- | 38-415 ОП МО 13 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 10 |
| 14 | ул. Веселая | -«- | 38-415 ОП МО 14 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 15 | ул. Октябрьская | -«- | 38-415 ОП МО 15 | -«- | 2 | 2 |  |  | IV | 8 |
| 16 | ул. Ватутина | -«- | 38-415 ОП МО 16 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 4 |
| 17 | ул. Железнодорожная | -«- | 38-415 ОП МО 17 | -«- | 4,1 | 3 | 0,3 | 0,8 | IV | 4 |
| 18 | ул. Ленина | -«- | 38-415 ОП МО 18 | -«- | 0,9 | 0,9 |  |  | IV | 9 |
| 19 | ул. Максима Горького | -«- | 38-415 ОП МО 19 | -«- | 0,6 | 0,6 |  |  | IV | 5 |
| 20 | ул. Дзержинского | -«- | 38-415 ОП МО 20 | -«- | 0,9 | 0,9 |  |  | IV | 7 |
| 21 | пер. Пролетарский | -«- | 38-415 ОП МО 21 | -«- | 0,5 |  | 0,5 |  | IV | 4 |
| 22 | ул. Советская | -«- | 38-415 ОП МО 22 | -«- | 0,8 | 0,8 |  |  | IV | 5 |
| 23 | пер. 1-й Пионерский | -«- | 38-415 ОП МО 23 | -«- | 0,1 | 0,1 |  |  | IV | 5 |
| 24 | пер. 2-й Пионерский | -«- | 38-415 ОП МО 24 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 5 |
| 25 | ул. Толбухина | -«- | 38-415 ОП МО 25 | -«- | 1 | 0,7 |  | 0,3 | IV | 5 |
| 26 | ул. Пролетарская | -«- | 38-415 ОП МО 26 | -«- | 1,2 | 1 |  | 0,2 | IV | 5 |
| 27 | ул. Дружбы | -«- | 38-415 ОП МО 27 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 28 | ул. Репина | -«- | 38-415 ОП МО 28 | -«- | 0,9 | 0,7 |  | 0,2 | IV | 5 |
| 29 | ул. Чапаева | -«- | 38-415 ОП МО 29 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 6 |
| 30 | ул. Набережная | -«- | 38-415 ОП МО 30 | -«- | 0,7 | 0,3 |  | 0,4 | IV | 6 |
| 31 | пер. Комсомольский | -«- | 38-415 ОП МО 31 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 4 |
| 32 | ул. Димитрова | -«- | 38-415 ОП МО 32 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 5 |
| 33 | ул. Крупской | -«- | 38-415 ОП МО 33 | -«- | 0,9 |  |  | 0,9 | IV | 4 |
| 34 | ул. Добролюбова | -«- | 38-415 ОП МО 34 | -«- | 0,1 | 0,1 |  |  | IV | 4 |
| 35 | ул. Ломоносова | -«- | 38-415 ОП МО 35 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 36 | ул. Полевая | -«- | 38-415 ОП МО 36 | -«- | 0,6 | 0,6 |  |  | IV | 4 |
| 37 | ул. Красная | -«- | 38-415 ОП МО 37 | -«- | 2 | 2 |  |  | IV | 10 |
| 38 | пер. Курский | -«- | 38-415 ОП МО 38 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 4 |
| 39 | ул. Пушкина, пер. Пушкина | -«- | 38-415 ОП МО 39 | -«- | 1,2 | 0,9 |  | 0,3 | IV | 5 |
| 40 | ул. Рабочая | -«- | 38-415 ОП МО 40 | -«- | 0,1 |  |  | 0,1 | IV | 4 |
| 41 | ул. Лазарева | -«- | 38-415 ОП МО 41 | -«- | 2 | 2 |  |  | IV | 10 |
| 42 | ул. Спортивная | -«- | 38-415 ОП МО 42 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 43 | ул. Зеленая | -«- | 38-415 ОП МО 43 | -«- | 2,6 | 2,4 |  | 0,2 | IV | 4 |
| 44 | ул. Пионеров | -«- | 38-415 ОП МО 44 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 45 | ул. Ушакова | -«- | 38-415 ОП МО 45 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 46 | ул. Лермонтова | -«- | 38-415 ОП МО 46 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 5 |
| 47 | ул. Заводская | -«- | 38-415 ОП МО 47 | -«- | 1,8 | 1,8 |  |  | IV | 6 |
| 48 | ул. Слободская | -«- | 38-415 ОП МО 48 | -«- | 5,1 | 4,1 |  | 1 | IV | 5 |
| 49 | ул. Заречная | -«- | 38-415 ОП МО 49 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 6 |
| 50 | ул. Маяковского | -«- | 38-415 ОП МО 50 | -«- | 1,7 | 1,7 |  |  | IV | 6 |
| 51 | пер. Зеленый | -«- | 38-415 ОП МО 51 | -«- | 0,1 |  |  | 0,1 | IV | 4 |
| 52 | пер. Заречный | -«- | 38-415 ОП МО 52 | -«- | 0,5 |  |  | 0,5 | IV | 4 |
| 53 | ул. Парижской Коммуны | -«- | 38-415 ОП МО 53 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 54 | ул. Большевиков | -«- | 38-415 ОП МО 54 | -«- | 0,8 | 0,8 |  |  | IV | 8 |
| 55 | ул. Садовая | -«- | 38-415 ОП МО 55 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 5 |
| 56 | ул. Загородная | -«- | 38-415 ОП МО 56 | -«- | 2,9 | 1,3 |  | 1,6 | IV | 5 |
| 57 | ул. Радищева | -«- | 38-415 ОП МО 57 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 5 |
| 58 | пер. Максима Горького | -«- | 38-415 ОП МО 58 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 5 |
| 59 | ул. Карла Маркса | -«- | 38-415 ОП МО 59 | -«- | 1,4 | 1,2 |  | 0,2 | IV | 5 |
| 60 | ул. Калинина | -«- | 38-415 ОП МО 60 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 5 |
| 61 | ул. Новая Курская | -«- | 38-415 ОП МО 61 | -«- | 0,7 | 0,7 |  |  | IV | 6 |
| 62 | ул. Островского | -«- | 38-415 ОП МО 62 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 5 |
| 63 | ул. 1-е Мая | -«- | 38-415 ОП МО 63 | -«- | 0,7 | 0,7 |  |  | IV | 5 |
| 64 | ул. Интернациональная | -«- | 38-415 ОП МО 64 | -«- | 0,3 |  |  | 0,3 | IV | 4 |
| 65 | ул. А. Матросова | -«- | 38-415 ОП МО 65 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 66 | ул. Народная | -«- | 38-415 ОП МО 66 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 67 | ул. Менделеева | -«- | 38-415 ОП МО 67 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 5 |
| 68 | ул. Котовского | -«- | 38-415 ОП МО 68 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 5 |
| 69 | пер. Горняцкий | -«- | 38-415 ОП МО 69 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 70 | пер. Фосфоритный | -«- | 38-415 ОП МО 70 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 71 | ул. Ситникова | -«- | 38-415 ОП МО 71 | -«- | 1 |  |  | 1 | IV | 4 |
| 72 | ул. Воронежская | -«- | 38-415 ОП МО 72 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 5 |
| 73 | ул. Новая | -«- | 38-415 ОП МО 73 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 8 |
| 74 | ул. Шкрылева | -«- | 38-415 ОП МО 74 | -«- | 1,8 | 1,4 |  | 0,4 | IV | 8 |
| 75 | ул. Луговая | -«- | 38-415 ОП МО 75 | -«- | 3 | 2,1 |  | 0,9 | IV | 4 |
| 76 | ул. Комсомольская | -«- | 38-415 ОП МО 76 | -«- | 1 | 0,9 |  | 0,1 | IV | 8 |
| 77 | ул. 8 Марта | -«- | 38-415 ОП МО 77 | -«- | 0,3 | 0,3 |  |  | IV | 4 |
| 78 | пер. Калинина | -«- | 38-415 ОП МО 78 | -«- | 0,1 | 0,1 |  |  | IV | 4 |
| 79 | ул. Семашко | -«- | 38-415 ОП МО 79 | -«- | 0,5 | 0,5 |  |  | IV | 6 |
| 80 | ул. Степная | -«- | 38-415 ОП МО 80 | -«- | 0,4 | 0,2 |  | 0,2 | IV | 6 |
| 81 | ул. Энгельса | -«- | 38-415 ОП МО 81 | -«- | 0,4 | 0,4 |  |  | IV | 4 |
| 82 | ул. Черняховского | -«- | 38-415 ОП МО 82 | -«- | 0,8 | 0,8 |  |  | IV | 8 |
| 83 | ул. Щигровская | -«- | 38-415 ОП МО 83 | -«- | 0,2 |  |  | 0,2 | IV | 4 |
| 84 | ул. Плеханова | -«- | 38-415 ОП МО 84 | -«- | 0,6 | 0,6 |  |  | IV | 6 |
| 85 | ул. Жданова | -«- | 38-415 ОП МО 85 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 4 |
| 86 | ул. Евдокимова | -«- | 38-415 ОП МО 86 | -«- | 0,2 |  |  | 0,2 | IV | 4 |
| 87 | ул. Ж/дорожная аллея | -«- | 38-415 ОП МО 87 | -«- | 0,2 | 0,2 |  |  | IV | 4 |
| 88 | пер. Степной | -«- | 38-415 ОП МО 88 | -«- | 0,2 |  |  | 0,2 | IV | 4 |
| 89 | ул. Вишневая | - «- | 38-415 ОП МО 89 | -«- | 1,6 | 1,6 |  |  | IV | 4 |
| 90 | пер. Железнодорожный | - «- | 38-415 ОП МО 90 | -«- | 0,2 |  |  | 0,2 | IV | 4 |
| 91 | пер. Щигровский | - «- | 38-415 ОП МО 91 | -«- | 0,3 | 0,2 |  | 0,1 | IV | 4 |
|  | Итого: |  |  |  | 92,9 | 68,5 | 0,8 | 23,6 |  |  |

Таблица. Основные искусственные сооружения на уличной сети г.Щигры.

| №№ пп | Наименование сооружения | Местоположение | Тип и марка сооруж. | Протя-жение, м | Ширина в м проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование улиц | Наименование водостока (река, овраг) |  |  |  |
| 1. | Путепровод | ул.Кирова | ж/д | металл | 12 | 6 |
| 2. | 2 плотины | ул. Кирова | - | ж/б трубы | 100 | 6 |
| 3. | Мост | ул. Карла Маркса | - | ж/б и дерево | 4 | 5 |
| 4. | Мост | ул. Луговая | водосброс у пруда | ж/б и дерево | 10 | 5 |
| 5. | Плотина | ул.Шкрылева | водосброс у пруда | ж/б и металл | 30 | 8 |
| 6. | Плотина | ул. Свердлова | Вырдовский пруд | ж/б трубы | 40 | 6 |

Автомобильные грузовые перевозки в городе осуществляются сравнительно крупными специализированными автотранспортными предприятиями.

К второстепенным магистральным улицам (пешеходно-транспортным) относятся ули¬цы Дзержинского, Большевиков, Октябрьская, Луначарского, Комсомольская, Победы, Плеханова, Курская и ее продолжение в район новой капитальной застройки. Магистральные улицы имеют ширину в красных линиях 25-35 м, проезжей части 7-10,5 м.

Проектом предлагается реконструировать до второстепенных магистральных улиц: улицы Семашко, Пролетарская, М. Горького, часть улицы Мира, Лазарева (южные фрагменты), Новая Курская, Народная, Ватутина, 1 Мая, Димитрова, ул. Степная, ул. Новая, пер. Степной.

К основным улицам и дорогам местного значения относятся улицы Кирова, Мичурина, Свердлова, Набережная, Слободская и др., по которым осуществляется связь микрорайонов и жилых кварталов с магистральными улицами. Они запроектированы шириной в красных линиях 15-25 м с 7-метровой проезжей частью.

Сеть улиц и дорог местного значения, проходящих непосредственно на территориях жилых и коммунальных зон, должна быть решена на стадиях проектов планировок.

Часть грунтовых дорог, протяженностью 4 416,7 м, рекомендуется проектом перевести в твердое покрытие.

Общее протяжение улично-дорожной сети на проектный срок составит 91,4 км в городской черте, учитывающей новый район капитальной застройки.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения не может считаться удовлетворительным, поскольку более 62,5 процентов автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям области. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения имеет высокую степень износа.

Таблица. Категория улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| Пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Таблица. Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 50 | 30 | - |

2.3.3. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам в границах существующей линии застройки. Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась. Дорожно-транспортные сооружения города представлены мостовыми переходами и трубопереездами.

На улично – дорожной сети г. Щигры Курской области размещено 33 пешеходных перехода, из них 1 регулируемый, 8 пешеходных переходов расположены у детских и образовательных учреждений.

В настоящее время 19 пешеходных переходов не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к пешеходным переходам, из них на 19 пешеходных переходах необходимо заменить 74 дорожных знака 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на флуоресцентных щитах желто-зеленого цвета в соответствии с нормативными требованиями п. 5.1.17 ГОСТа Р 52289-2004  вступившим в силу с 28.02.2014 по адресу ул. Красная д. 1 – 2 знака; д. 60 - 4 знака; ул. Октябрьская д. 14 – 4 знака; д. – 109 - 4 знака; д. 111 – 4 знака; ул. Макарова д. 2 – 4 знака; д. 6 – 4 знака; ул. Луначарского д. 14 – 4 знака; ул. Черняховского д. 31 – 4 знака; ул. Свердлова д. 24 – 4 знака; перекресток ул. Большевиков – Луначарского – 8 знаков; перекресток ул. Красная - Черняховского – 4 знака; перекресток ул. Дзержинского – Ленина – 4 знака; перекресток ул. Октябрьская - Комсомольская – 16 знаков; перекресток ул. 1-е Мая – Курская – 4 знака.

8 пешеходных переходов не оборудованы необходимыми ограждениями перильного типа в соответствии с п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 по адресу ул. Красная д. 27, 44, 46, ул. Октябрьская д. 42, ул. Маяковского д. 1, ул. перекресток улиц Красная – Ленина – 2 пеш. перехода,  на 9 пешеходных переходах  установить светофорные объекты типа Т 7 в близи детских и образовательных учреждений по адресу Красная д. 27, 44, 46, ул. Октябрьская д. 42, ул. Маяковского д. 1, перекресток улиц Красная – Ленина – на 2-х пеш. перехода, на подходах к 16 пешеходным переходам отсутствует предусмотренное п. 4.5.2.4 ГОСТа Р 52766 – 2007 стационарное наружное освещение по адресу ул. Красная д. д. 1, 60, 82, ул. Лазарева д. 1,2, 7, 11, ул. Свердлова д. 24, перекресток улиц Луначарского – Большевиков – 2 пешеходных перехода, перекресток улиц Ленина – Дзержинского, перекресток улиц Красная – Луначарского, перекресток улиц Красная – Ленина, перекресток улиц Красная – Черняховского, Лазарева – Макарова - 2 пешеходных перехода.

2.3.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотоков

Общественный транспорт г. Щигры Курской области в настоящее время представлен следующими видами:

- пассажирский – легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы, велосипеды;

- грузовой – грузовые автомобили;

- специальный – санитарные и пожарные автомобили, автомобили для уборки улиц и т п.

Пассажирский транспорт муниципального образования делится на две группы:

- общественный транспорт индивидуального пользования (такси);

- личный транспорт индивидуального пользования – легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и велосипеды.

Количество личного автотранспорта в городе составляет порядка 3800 единиц. Автотехника предприятий и организаций города составляет более 500 единиц. Движение транзитом через г. Щигры осуществляется до 2500 автомобилей в сутки.

Население, проживающее в частном секторе, хранит личный автотранспорт в гаражах и на стоянках, расположенных на личных усадебных участках.

Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории предприятий и автохозяйств.

2.3.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

В числе вопросов транспортного комплекса города Щигры Курской области, решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 12 месяцев 2015 года на территории г. Щигры произошло 73,2 % (266 ДТП) всех дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных на территории Щигровского района (363 ДТП), в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести и 1 человек погиб.

Согласно топографического анализа аварийности в г. Щигры выявлено 15 очагов аварийности:

1 очаг ул. Большевиков д. 2 – 2 столкновения, 1 наезд на стоящее т/с, 1 иной вид, большая часть ДТП произошла с 17 ч. 00 м. до 23 ч. 00 м., 2 очаг перекресток ул. Красная-Черняховского – Красная-Ленина- 37 ДТП: 3 наезд на препятствие, 21 столкновений, 12 наезд на стоящее т/с и 1 иной вид, Основная часть ДТП происходит на протяжении светлого времени суток с 08:00 по 15:00, большая часть ДТП происходит из-за не предоставления преимущества в движении на перекрестке, а также нарушение расположения т/с на проезжей части дороги, 3 очаг перекресток улиц Комсомольская – Семашко – 3 ДТП: 2 – столкновения и 1 –наезд на стоящее т/с, время совершения преимущественно с 18:00 до 20:00, 4 очаг ул. Октябрьская д. 89 – 9 ДТП: 6 столкновений, иной вид и 2 наезд на стоящее т/с, время совершения ДТП колеблется с 10:00 до 17:00, 5 очаг перекресток улиц Карсная – Луначарского – 14 ДТП: 8 – столкновений, 5 наезд на стоящее т/с и иной вид, причиной которых явилось нарушение расположения т/с на проезжей части, время совершения с 08:30 по 09:30 и с 15:00 по 18:45, 6 очаг ул. Степная д. 18 3 ДТП: столкновение, наезд на препятствие и на стоящее т/с, время совершения ДТП с 11:00 по 13:00, 7 очаг ул. Свердлова д. 24 – 5 ДТП: 3 столкновения и 2 наезд на препятствие, время совершения с 12:30 по 15:00, 8 очаг ул. Мичурина д. 2 - 3 ДТП: 2 - наезд на препятствие и наезд на стоящее т/с, время совершения с 16:00 до 18:00, 9 очаг ул. Зеленая д. 39 - 3 ДТП 2 столкновения и 1 наезд на стоящее т/с. 10 очаг перекресток улиц 1- е Мая – Курская 4 ДТП: 3 – столкновения и 1 иной вид, 11 очаг ул. Красная д. 55 4 ДТП: 3 столкновения и 1 наезд на стоящее т/с, время совершения 15:00 по 17:00, 12 очаг перекресток улиц Лазарева - Макарова 11 ДТП: 5 столкновения и 2 наезда на пешехода, 4 наезд на стоящее т/с, время совершения с 10:00 по 15:30 и с 20:00 по 21:00, 13 очагу ул. Пушкина д. 27: 5 ДТП – 4 столкновения и 1 наезд на стоящее т/с время с 17:20 по 20:30, 14 очаг ул. Шкрылева д. 24 - 5 ДТП: 3 столкновения наезд на пешехода и наезд на препятствие с 07:45 по 08:20 и с 20:00 по 21:30, 15 очаг перекресток улиц Октябрьская – Черняховского 3 ДТП: 2 наезд на препятствие, наезд на стоящее т/с.

За 12 месяцев 2016 года на территории г. Щигры произошло 60 % (141 ДТП) всех дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных на территории Щигровского района (235 ДТП), в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Согласно топографического анализа аварийности на территории г. Щигры очагов аварийности выявлено не было.

За 10 месяцев 2017 года на территории г. Щигры произошло 61,6 % (95 ДТП) всех дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных на территории Щигровского района (154 ДТП), в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести и 1 человек погиб.

Согласно топографического анализа аварийности на территории г. Щигры очагов аварийности выявлено не было.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий (85,8%) произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и явившиеся основными причинами аварий.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями - 4 погибших людей на 100 пострадавших (по вине водителей транспортных средств - 8). Почти две трети ДТП, совершенных по вине пешеходов, связаны с переходом ими проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов. Причиной каждого восьмого происшествия послужила ходьба вдоль проезжей части как в попутном направлении на загородных дорогах, так и в населенных пунктах при наличии тротуаров.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Недостаточное внимание уделяется проблеме организации временной парковки автотранспорта в центральной части муниципального образования.

Основными факторами, обуславливающими уровень аварийности на транспорте, являются:

1) недостаточная квалификация и низкая дисциплина участников транспортного процесса;

2) несоблюдение технологических процессов организации перевозок;

3) недостаточная материально-техническая оснащенность органов транспортного контроля;

4) физический износ и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

Свыше 75 % автомобилей находятся в эксплуатации более 7 лет и по западным стандартам являются устаревшими.

2.3.6. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в городе обусловлено наличием стационарных промышленных источников загрязнения и возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

Валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 2007 году составил 30 тонн, из них твердых – 10 тонн, газообразных – 20 тонн, в том числе оксида углерода 10 тонн, оксида азота 10 тонн.

Таблица. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в г. Щигры

| Наименование показателей | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – всего | тыс. тонн | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| твердые вещества | тыс. тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| диоксид серы | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оксид углерода | тыс. тонн | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| оксиды азота | тыс. тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | тонна | - | 2.41 | - |

По сравнению с другими муниципальными образованиями Курской области, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городе Щигры находятся на низком уровне, что обусловлено спадом в промышленном секторе города и уменьшением проходящего транспорта по территории муниципального образования.

Таблица. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по городам Курской области (тн)

| Город | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- |
| г. Курск | 4664 | 4318 |
| г. Железногорск | 8797 | 8333 |
| г. Курчатов | 336 | 361 |
| г. Льгов | 654 | 814 |
| г. Щигры | 292 | 287 |

Состояние атмосферного воздуха города находится в пределах норм, установленных в ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Так, пробы воздуха, взятые в 2007 г. в зоне влияния промышленных предприятий, дали отрицательный результат на превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В отличие от стационарных источников, передвижные источники уже в течение целого ряда лет увеличивают суммарные выбросы в атмосферу, что напрямую связано с увеличением  количества автотранспортных средств на 1000 жителей. Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев. Так, 17,4% проб, взятых на магистральных улицах муниципального образования, показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

2.3.7. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса города Щигры относятся следующие:

- существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования;

- существует острая нехватка средств на приобретение техники для содержания дорог общего пользования;

- отсутствие необходимого финансирования снизило объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог местного значения;

- отсутствие на некоторых улицах проводов наружного освещения, необходимых для приведения улично – дорожных сетей в соответствие с ГОСТ;

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса входят в число первоочередных задач по реализации проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведению технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

2.3.8. Основные проблемы развития транспортной логистики в муниципальном образовании

Ключевые проблемы грузовых перевозок можно разделить на следующие группы:

- дефицит подвижного состава;

- низкий уровень логистического сервиса;

- недостаток компетенций и современных технологий.

В автотранспортной инфраструктуре является дефицит автодорог высокого класса. Так, протяженность дорог I-го и II-го класса составляет 19 % от общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения, 21 % существующей автодорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Среди причин обозначенной проблемы можно выделить неразвитость механизмов привлечения частных инвестиций (различные схемы ГЧП) в развитие автотранспортной инфраструктуры.

# Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования

3.1. Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в муниципальном образовании: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 8 лет.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в муниципальном образовании, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и, соответственно, в регионе) и постепенным выходом из кризисного состояния. Соответственно, прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,60%, среднегодовой миграционный приток выйдет в положительную зону и составит 0,45%. Результаты расчетов  представлены в таблице.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 15540 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2021 году, чел | 15518 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2026 году, чел. | 15501 |

Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию развития характеризуется следующими демографическими параметрами:

1. Численность населения г. Щигры Курской области к 2021 году снизится до 15518 человек, к 2026 году – до 15501 человека.

2. В ближайшей перспективе снижение рождаемости продолжится, так как количество женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет продолжает снижаться, но в перспективе возможно повышение рождаемости.

3. Уровень смертности в муниципальном образовании будет оставаться на незначительном уровне, но возможны некоторые динамические изменения, как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения.

4. Продолжится старение населения.

Для решения проблем сложившегося демографического развития муниципального образования необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития г. Щигры будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории муниципального образования и пользоваться услугами (ресурсами) транспортных предприятий. Для моделей перспективного спроса на транспортные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках, утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране слишком очевидна, чтобы ее игнорировать.

Очевидно, что динамика изменения рождаемости должна быть связана, например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной «материнского капитала». Факты падения  рождаемости в муниципальном образовании требуют своего объяснения, так как идет процесс длительного падения с 1990 года  прироста рождаемости при относительно равной смертности. Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми производительными по деторождаемости являются три группы, а именно в возрасте 20-24, 25-29 и 30-34 лет. Эти группы в городе уменьшались и особенно фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет.

При разработке Программы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива.

В перспективный период дальнейшее развития муниципального образования и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы транспортной инфраструктуры:

1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (2504 чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста (4635 чел.) в 1,5 раза и в 4,1 раза численности населения трудоспособного возраста (11017 чел.).

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репродуктивности населения за счет рождаемости до 2023 года. Категория женщин с возрастом от 20 до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится вдвое.

2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фертильного возраста с 2010 года по 2020 год. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет.

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2015 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять имеет отрицательные значения и не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования «город Щигры» Курской области.

4. В рамках актуализации схемы теплоснабжения с 2016 по 2027 год рождаемость будет ниже уровня смертности.

5. За период 2007-2014 гг. миграционный поток населения имел также устойчивое отрицательное сальдо.

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.

Учитывая выгодное экономико - географическое положение муниципального образования на пересечении транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными районами области и имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (водные, энергетические, территориальные), стабилизацию социально-экономического положения в последние годы, численность населения на планируемый период Программы на 2017-2026 г.г. принимается в значениях, определенных в таблице.

Таблица. Итоговый результат прогноза численности населения

| Показатели | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Численность населения на конец года, чел. | 15540 | 15531 | 15528 | 15520 | 15518 | 15501 |

3.2. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Ключевым элементом прогноза объемов жилищного строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Щигры Курской области.

Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, следовательно прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 м2 в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.).

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета, увеличивает эту величину до 0,2-0,3 м2 в год/житель. Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год.

Город Щигры со среднедушевыми доходами около 15 тысяч рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 22,0 до 28,0 т.руб. не соответствует данным критериям.

Для более корректного подхода при определения концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует разделить общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя на годовой прирост нового жилья на 1 жителя для малоэтажной и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице дана более развернутая классификация прироста нового жилья на одного жителя. Из таблицы видно, что средний годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов за последние пять лет составил 0,34 м2 на человека

Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать  критерием при планировании  будущих объемов многоэтажного жилищного строительства.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития муниципального образования на 2011-2016 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен в таблице.

3.2.1. Прогноз перспективной застройки на период до 2021 г.

Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 363м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 30,6 м2/чел.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице. Из представленных данных видно, что в период до 2021г. в муниципальном образовании прогнозируется прирост фондов строительных площадей на уровне 1,5 тыс. м2.

Динамика перспективной застройки с 2017 по 2021годы представлена в таблице.

Таблица. Динамика ввода жилья  и другие показатели жилищного строительства

| № | Наименование показателей | прогнозный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Численность населения, чел. | 15540 | 15531 | 15528 | 15520 | 15518 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 29,28 | 29,61 | 29,94 | 30,27 | 30,60 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 18,77 | 18,5 | 18,1 | 17,3 | 17,0 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,50 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 |
| 6 | Площадь, га | 2103 | - | - | - | - |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 |

3.2.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2026 г.

В период с 2022 по 2026 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным администрацией города Щигры Курской области:

• плотности населения территории муниципального образования– 1151 м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 32,42м2/чел.

Из представленных данных видно, что в период до 2026 г. в муниципальном образовании прогнозируется прирост фондов строительных площадей, прирост жилищного фонда на уровне 1,5-3,1 тыс.м2. Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется в частном секторе.

Динамика перспективной застройки с 2022 по 2026 годы представлена в таблице.

Таблица. Динамика перспективной застройки с 2022 по 2026годы

| № | Наименование показателей | прогнозный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Численность населения, чел. | 15515 | 15511 | 15507 | 15503 | 15501 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, м2/чел | 30,93 | 31,26 | 31,85 | 32,13 | 32,42 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2. | 162,7 | 164,2 | 167,3 | 168,8 | 170,3 |
|  | - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 59,2 | 59,2 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  | индивидуальные жилые здания, в т.ч.: | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 23,64 | 23,64 | 25,14 | 25,14 | 25,14 |
| 6 | Площадь, га | 2103 | - | - | - | - |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 |

3.2.3.Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице.

Таблица. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения

| № | Наименование показателей | прогнозный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | Численность населения, чел. | 15540 | 15531 | 15528 | 15520 | 15518 | 15501 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 29,28 | 29,61 | 29,94 | 30,27 | 30,60 | 31,72 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | 155,2 | 156,7 | 158,2 | 159,7 | 161,2 | 166,66 |
|  | - многоквартирные жилые здания | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 60,16 |
|  | -индивидуальные жилые здания | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 | 106,5 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,50 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв.м. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 24,54 |
| 6 | Площадь, га | 2103 | - | - | - | - | - |
| 7 | Плотность населения, м2/чел | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1159 |

Из представленных данных видно:

- прирост жилищного фонда в городе Щигры в период с 2017 по 2026 гг. прогнозируется на уровне 1,46 тыс. м2;

- прирост площади нежилых зданий – 200 м2;

Наибольший прирост фондов строительных площадей к 2026г. Прогнозируется рост, в основном, в индивидуальном строительстве.

3.3. Прогноз транспортного спроса городского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования

3.3.1. Внешний транспорт

На расчетный срок Генерального плана внешние связи г. Щигры будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Для усиления внешних связей населенных пунктов области, повышения качества автодорожной сети и стимулирования появления новых точек роста в  Программе территориального планирования Курской области предусмотрены мероприятия по обустройству автодороги «38 ОП М3 38Н-312» Курск – Касторное.

Прогноз транспортного спроса городского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования в связи отсутствием ведомственной подчинённости, не выполнялся.

3.3.2. Общественный транспорт

Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании Генеральным планом и настоящей Программой не предусматривается.

3.3.3. Прогноз развития инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не рассматривались.

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского поселения

Характерной чертой планировочной структуры города является правильная сетка улиц в центральной части и радиально-периметральная система улиц в остальной части города. Ген. планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие улично-дорожной сети с учетом обеспечения удобных транспортных выходов на внешние дороги и к промпредприятиям.

В ген. плане выделены магистральные улицы муниципального значения, магистральные улицы, переходящие далее в автомобильные дороги III категории областного и федерального значения, улицы местного значения и пешеходные улицы.

Освоение новых территорий под жилую застройку требует строительство новых и реконструкцию существующих улиц и дорог. Поэтому генеральным планом и настоящей Программой предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 6,5 км новых магистральных улиц и 1,56 км местных улиц;

- строительство объездной транспортной магистрали по территории Щигровского района;

- реконструкция до второстепенных магистральных улиц: улицы Семашко, Пролетарская, М. Горького, часть улицы Мира, Лазарева (южные фрагменты), Новая Курская, Народная, Ватутина, 1 Мая, Димитрова, ул. Степная, ул. Новая, пер. Степной;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных (около 7,01) и грунтовых улицах города (около 10,45 км);

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5-7%.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2026 года обеспеченность жителей города индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- в 2016 году - 422 автомобилей на 1000 жителей

- в 2021 году - 422 автомобилей на 1000 жителей

- в 2026 году - 422 автомобилей на 1000 жителей

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дорогах, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестках.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017г. до 2026г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время город не обеспечено в полном объёме станциями технического обслуживания. Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического обслуживания автомобильного транспорта в расчетный срок в поселении планируется развитие объектов придорожного сервиса - проектирование и строительство одной станции технического обслуживания в городе.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Как отмечалось выше, за 10 месяцев 2017 года на территории г. Щигры произошло 61,6 % (95 ДТП) всех дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных на территории Щигровского района (154 ДТП), в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести и 1 человек погиб.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков) - 21 ед.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Для повышения показателей безопасности дорожного движения необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Проведение анализа выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения";

2. Организация специальных тематических встреч с разными возрастными категориями по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

3. Проведение акций: «Внимание – дети!», «Вежливый водитель» «Зебра», «Школьные каникулы», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения;

4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов;

5. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) базовых муниципальных образовательных учреждений муниципального образования;

6. Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, а также профильных смен юных инспекторов движения;

7. Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода, с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения;

8. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения, проходящих по территории города;

9. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно – спасательной техники;

10. Проведение комплексных исследований и подготовка обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Проектные решения Генерального плана и настоящей Программы направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

Основным принципом формирования пространственной концепции поселения является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Проектные решения, предлагаемые в Генеральном плане, направлены на поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков. Соблюдение установленного режима их хозяйственного использования возлагается на водопользователей или землепользователей, земли которых входят в границы зон.

В целях улучшения состояния воздушного бассейна настоящим Генеральным планом предлагается:

- разработать нормы предельно допустимых выбросов всеми предприятиями муниципального образования;

- провести инвентаризацию очистных сооружений на предприятиях а;

- повысить на предприятиях качество очистки вредных выбросов, поступающих в атмосферу, с помощью совершенствования технологических процессов на производствах, обеспечить оснащение источников выбросов газо-пыле-улавливающими установками, регулярно проводить ремонт и реконструкцию действующих очистных сооружений;

- организовать контроль технического состояния автотранспортных средств на предмет выявления автомобилей с превышением содержания вредных примесей в выхлопных газах автомобилей.

# Раздел 4. Укрупнённая оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры города Щигры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории округа. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции.

Таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития городского поселения.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в городском округе, предполагает рост транспортной инфраструктуры, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

# Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Щигры

5.1. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог года Щигры.

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры.

Таблица. Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции автодорог, инфраструктурно относящихся к МО «город Щигры»

| № | Мероприятие для дорожной отрасли | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2017-2026 |
| 2 | Строительство объездной транспортной магистрали по территории Щигровского района | 2017-2026 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2017-2026 |
| 4 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2017-2026 |
| 5 | Проектные работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2017-2026 |
| 6 | Установка и замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» нового образца | 2017-2026 |
| 7 | Нанесение дорожной горизонтальной разметки и разметки пешеходных переходов | 2017-2026 |
| 8 | Обустройство пешеходных переходов светофорами | 2017-2026 |
| 9 | Обустройство ограждений у пешеходных переходов | 2017-2026 |
| 10 | Обустройство имеющегося наружного освещения источниками света повышенной яркости (светодиодные) | 2017-2026 |
| 11 | Приобретение расходных материалов | 2017-2026 |

Улицы города, продолжая друг друга, образуют протяжённые связи, пусть используемые не интенсивно, но являющиеся звеньями непрекращающегося транзитного движения – по отношению к населённому пункту. Положение усугубляется еще и тем, что часть этих транзитов оказалась включённой в структуру связей более высокого ранга – как звенья областной дорожной сети. При этом дороги, идущей в обход города, нет. Это создаёт ненормальный транспортный режим в городе, через который пролегает транзит.

Магистраль верхней классификации – класса «А», проходит транзитом непосредственно по территории и улицам города. Необходимый объезд населённого пункта отсутствует.

Согласно генеральному плану резервируется возможность строительства глубокого южного обхода г. Щигры за проектный срок для исключения грузового транзитного движения по ул. Лазарева, Красной, Шкрылева, Маяковского, Курская, Макарова.

Будет построено, помимо городской дороги, (из которой в городскую черту входит только 7,01 км), 6,5 км новых магистральных улиц и 1,56 км местных улиц и дорог и реконструировано 10,45 км.

В целях уменьшения и предотвращения транзитного движения транспорта через городской округ запроектирована объездная транспортная магистраль по территории Щигровского района.

С целью прогнозирования и предупреждения аварийности на территории города необходимо дополнительно оборудовать нерегулируемые перекрестки на пересечении улиц Лазарева – Макарова, Красная – Луначарского светофорами в количестве 3 светофорных контактов согласно нормативным требованиям.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры городского поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией города Щигры по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории города Щигры. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком. Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития сети автомобильных дорог муниципального образования должны стать на первом этапе (2017-2021гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме - текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений - паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению поселения;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

На втором этапе (2022-2026гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме - текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению муниципального образования;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах муниципального образования;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме - текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;

- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории города;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории города должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

5.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

5.2.1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.2.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 г. до 2026 г. изменится незначительно. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

5.2.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории города Щигры необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри муниципального образования между улицами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма. Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.2.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.3. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

- выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

# Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного и местного бюджетов города Щигры Курской области.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок для реконструкции автодорог города Щигры составляет 23 400 тыс. рублей.

Таблица. Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство участка перспективной автомобильной дороги | 8300 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |
|  | Строительство объездной транспортной магистрали по территории Щигровского района | 10000 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |
|  | Реконструкция автомобильных дорог по территории города | 2500 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |
|  | Установка защитных ограждений на участке дороги местного значения | 1100 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |
|  | Изготовление и установка дорожных знаков на участке дороги местного значения | 800 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |
|  | Работы по очистке и благоустройству обочины на участке дороги местного значения | 700 | 2017-2026г | Бюджеты всех уровней |

# Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Таблица. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № | Наименование индикатора | Ед.изм | Целевые индикаторы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | Доля протяженности внутри городских автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри городских автомобильных дорог общего пользования | % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 |
| 2 | Доля протяженности внутри городских автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри городских автомобильных дорог общего пользования | % | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3 | Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Плотность сети дорог – 0,47 км/1000 кв. км ее территории. | км/кв. км | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 5 | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество километров реконструированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,47 | 2,31 | 2,47 | 1,26 | 1,53 | 8,47 |

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей  муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%,

где: Kpoi – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования i-мероприятия муниципальной программы;

Cfoi –сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i-мероприятия муниципальной программы;

Cpoi – установленная муниципальной программой сумма средств местного бюджета на реализацию i-мероприятия.

Расчет полноты использования средств местного бюджета в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

где Kpo – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы (процентов);

n – количество финансируемых мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

Keoi =E/Кро

Где: Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета;

Kpo – полнота использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы;

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = __________________  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности реализации государственной программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

# Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования

Меры государственного регулирования в рамках программы не предусмотрены. В рамках программы может осуществляться работа по внесению изменений в нормативные правовые акты города Щигры Курской области в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы, с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство, а также с учетом передачи автомобильных дорог общего пользования с одного уровня на другой в соответствии с изменениями в классификации автомобильных дорог общего пользования.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов города Щигры Курской области будет определяться в процессе реализации программы в соответствии с изменениями федерального законодательства, законодательства Курской области и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.

Администрация города Щигры Курской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящей Программы. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры.

2. Верификация данных.

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Щигры Курской области на 2017 - 2026 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;

- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана города Щигры Курской области.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

# Text boxes

Г.КУРСК 2017 Г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ЩИГРЫ»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

комплексного развития систем

ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры